广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目

招标文件

广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目

招标公告

一、项目名称：广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目

二、采购项目预算金额（元）：人民币40万元

三、采购数量：见采购项目内容及需求

四、采购项目内容及需求：

（一）项目标的及采购限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理改造工程项目 | 1 | 项 | 40万 |

改造工程项目的具体需求请参阅招标文件中的用户需求书。供应商必须对本项目的全部招标内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致投标无效。

- 工期要求：合同签订后有效期为1年（365个日历天）内，自采购人发出项目开工通知且中标人入场之日起，合计45个日历天内完成改造工程项目。

五、供应商资格：

- 投标人必须是来自中华人民共和国的独立法人；

- 投标人具有环保工程专业承包叁级（含叁级）以上施工资质证书；

- 投标人必须具有安全生产许可证；

- 本项目不接受联合体投标。

六、投标报名事项

（一）报名及交递投标起止时间：2020年5月28日至2020年6月11日（工作日上午8:30--下午16:30）。

（二）投标文件提交地点：广州市天河区中医医院办公室（地址：广州市天河区黄埔大道中棠石路9号8楼808室）

联系人：林海滨，联系电话：020-32681714。

（三）投标文件的要求

投标人应编制投标文件一式伍份，其中正本一份，副本四份，投标文件封面分别标明“正本”“副本”字样，分别密封，封口处应加盖投标人印章或签字。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

所有信封外包装上应当注明投标文件正（副）本、收件人和项目名称的字样，具体格式如下：

投标文件（正本/副本） 收件人：XXXXXXX单位/公司 项目名称： 投标人名称(加盖公章)：

七、其他说明

（一）报名成功参加投标报价的承包意向人不足3家为交易失败，招标人应重新发布交易公告。

（二）招标人依据报送的资料及评分标准，集体研究决定投标候选人。

（三）招标人与中标人按照交易公告和中标人商定签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（四）本项目根据国家和省有关计价规范确定项目编制费用，投标人均应承诺按此价格承接本项目范围内的所有内容。

（五）本公告（包括修改、补充公告）在天河区中医医院官方网发布。

（六）相关文件、资料一经在天河区中医医院官方网发布，投标人可通过网站自行下载

（七）合同条款内容及签订

1、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同价格形式：本项目采用固定总价合同（最终价格以院方审计部门最终审计意见为准）。

广州市天河区中医医院

2020年05月28日

# 用户需求书

- 招标项目概况和范围

广州市天河区中医医院1995年建成一座配套污水处理设施，由于使用时间长，工艺过时，设备老化严重，需要对这套污水处理设施进行改造，以保证能够将医院日常产生的污水处理合格至达标排放。

- 总体概况要求

投标人投标总价应包括采购、运输、项目图纸深化设计、安装、调试、试运行、接种、培训、相关部门报建、报停、验收及保修期内的维护保养等所有费用（由于本项目为改造项目，改造时必须考虑相应原污水站清淤及旧设施拆除的费用）。投标人的设计及所提供的设备必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求，医疗污水处理后应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准（日均值）预处理标准”。

- 工艺情况

本次改造工程的具体方案见图纸所示，施工单位可在设计图纸基础上继续优化改造方案，但必须保证改造后的污水工艺采用“二级生化+消毒工艺”，设计处理能力为200吨/天。

改造后的处理工艺流程如下图所示。

图-1 改造后污水站工艺流程图

（三）进水、排水水质

本项目污水站进水水质如下表所列：

表-1 进水水质情况表

（除pH值及注明外，浓度单位为mg/L）

| 项目名称/污染物 | PH | CODCr | BOD5 | SS | 粪大肠菌群数 （mpn/L） | 余氯 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标 | 6-9 | 400 | 250 | 160 | ＞20000 | / | 25 |

污水站排放需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）表2中预处理标准，执行标准如下所列：

表-2 排水水质情况表

（除pH值及注明外，浓度单位为mg/L）

| 项目名称/污染物 | PH | CODcr | BOD5 | SS | 粪大肠菌群数 （mpn/L） | 余氯 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水指标 | 6-9 | 250 | 100 | 60 | ＜5000 | 接触时间≥1h 接触池出口2~8 | 20 |

（四）构筑物情况

充分利用原有水池作为调节池、接触氧化池、沉淀池以及消毒池，在设备间里增加一个污泥池。经过改造，污水站各个工艺池体尺寸如下。

表-3  污水站工艺构筑物尺寸示意

| 序号 | 构筑物 | 尺寸（m） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |  |  |  |
| 1 | 格栅井 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 座 | 原有 |
| 2 | 调节池 | 5 | 4 | 4 | 1 | 座 | 原有 |
| 3 | 接触氧化池 | 5 | 4 | 4 | 1 | 座 | 原有 |
| 4 | 沉淀池 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 座 | 原有 |
| 5 | 消毒池 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 座 | 原有 |
| 6 | 污泥池 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 座 | 新建 |

施工单位可根据具体的施工方案对工艺构筑物进行优化布局，但优化后的工艺水池，必须满足二级生化+消毒工艺的需求，确保排放污水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）表2中预处理标准。

（五）电气安装

改造工程需升级改造污水站电气、自控系统，提高电气、自控水平。引入自动化程度高的小型集散控制系统。污水站电气自控工程需要引入PLC控制系统，并配备电脑操作系统，可以利用电脑操作系统直接控制污水站的运行参数。具体详情可以参考本招标文件的工程量清单

（六）其他

- 对现有的院内污水处理站内的功能池、管道进行全面清淤。

- 除了现有的消毒加药系统继续保留使用，并新增一套加药系统，作为备用加药系统，对于原污水站的设备及材料均需要进行更新和更换。具体详情可以参考本招标文件的工程量清单。

（七）本招标项目具体情况

1、项目名称：广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目。

2、项目预算：人民币40万元。

3、项目地点：广州市天河区黄埔大道中棠石路9号。

4、工期要求：合同签订后有效期为1年（365个日历天）内，自采购人发出项目开工通知且中标人入场之日起，合计45个日历天内完成维修工程。

5、成果报告：设备安装验收后要求对用户有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训、日常保养及一般维护培训。竣工后需要提供第三方有资质单位出具的合格的污水检测报告。

6、施工范围：院内污水处理站进水至出水之间涉及的池体、设施，以及配套的设备、电气设施。

7、保修期：一年

二、项目要求

1、项目竣工后，污水站出水需要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放标准（日均值）预处理标准”

2、检测依据：具体检测的标准按国家及地方相关环保标准。（详见附件）

3、招标限价：本次采购项目最高限价（含税价）：￥400,000.00元，投标人必须以人民币报价。

三、施工面积

现有院内污水站水池以及设备间，施工占地面积约160平方米。

四、其他要求

1.施工工期

1.1进场时间：合同签订后双方协商确定进场时间，如具备施工条件后，甲方发出开工函开始进行进场。

1.2合同签订后，投标人应在工期内完成所有维修工程，如受到不可抗力因素（例如极端恶劣天气等）影响，工期顺延。如工程项目增加或发生大的变更，双方可重新议定工期，该议定的日期以甲乙双方书面确定为准。

2、临时应急措施

2.1污水站在需要围闭施工，施工期间，污水需要采取临时应急处理工艺等措施，确保污水达标排放。

2.2 施工过程中投标人若发现不符合规范要求的应及时提出并给出整改建议，采购人对不符合规范要求的整改完成后施工单位应再进行复检工作。

3、施工人员

3.1投标人应根据自身的实际情况建立本单位的项目组负责本项目的具体工作；

3.2投标人拟担任本项目组组长的人员应具备有类似项目维修改造施工管理经验，对本次全面维修工作实施质量监督管理。

3.3采购人有权以书面形式要求中标人更换不能满足合同规定的施工人员，对违反施工合同对采购人或工程造成损失或不良影响的人员，采购人有权对其进行警告、通报批评、罚款，直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

- 第三方检测

交由第三方协助检测而产生的费用，由中标人承担。

五、执行标准以及相关法律法规

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）

《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）

《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）

《污水综合排放标准》（GB8978）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

《广州市大气污染防治规定》

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

有关的其他标准和规范

六、评价与比较：

6.1评标方法、步骤及标准

根据相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

6.1.1.评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占45分，商务得分占25分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人，得分排名第二的为第二中标候选人。

6.1.2.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

- 初审

《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金 |
| 2 | ①投标报价未超过本项目预算金额 ②对本项目的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）； （4）投标人具有环保工程专业承包叁级（含叁级）以上施工资质证书； （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（投标文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离） |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

（二）比较与评价

1.技术评价：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 整体实施方案:项目的完整性、合理性、施工组织设计的先进性、技术先进性、安全性、实用性、灵活性、易维护性以及运营维护方案的合理性比较等（各投标人横向比较） | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | 投标人所提供的系统及设备的技术参数、性能、材质的符合性，投标系统及设备的先进性和可靠性（各投标人横向比较） | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 3 | 施工组织设计合理性（各投标人横向比较） | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 4 | 安装调试及验收方案（各投标人横向比较） | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 安全及质量保证措施（各投标人横向比较） | 5 | 5 | 3 | 1 |

- 商务评价：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分档次及依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的同类项目业绩（各投标人横向比较），以提供合同复印件项目数量为准。 | 10 | 投标人2016年以来，完成过同类项目施工业绩每个得2分，最高得10分。 注：同类项目是指单项合同金额为人民币40万元以上的医院污水处理系统项目。 |
| 2 | 企业资质（提供证书复印件） | 5 | 具有环境工程（物理污染防治工程、水污染防治工程、大气污染防治工程）专项设计乙级（含乙级）以上工程设计资质证书，得3分，没有不得分。 获得省级或以上的高新技术企业证书的，得2分； |
| 3 | 管理认证（提供证书复印件） | 3 | 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖医疗污水处理设施的运营管理，每提供一份证书得1分，最高得3分。 |
| 4 | 履约能力（提供证书复印件） | 7 | 连续10年或以上获得“守合同重信用企业”得4分；10年以下,5年以上得2分；5年以下得1分；无：0分； 项目负责人具有环境工程高级工程师职称的得3分，中级工程师职称的得2分，无，不得分； |

3.价格评价：

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝ C ＋ T ＋ M

其中：

W      某个投标人的综合得分；

C      某个投标人的价格得分；

T      某个投标人的技术评审得分；

M      某个投标人的商务评审得分；

注： T、M均为所有评委评分的算术平均值。

6.2推荐中标候选人名单

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，推荐综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

七、本项目工程量清单

本项目维修工程的项目包含但不限于以下所列内容。投标人需对每项内容进行报价。

| 一 | 分部分项工程和单价措施项目清单 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 参考品牌 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1.1 | 旧设备拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原风机隔间拆除 |  | t | 1 |  |  |  |
| 2 | 风机拆除 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 旧水池清理 |  | m³ | 110 |  |  |  |
| 4 | 零星土建 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 施工期间临时管道接驳 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 污水处理设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工格栅 | 1.材质:SUS304 2.规格:10mm间隙 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 曝气系统 | 1.曝气设备 2.曝气管道 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 调节池提升泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:P≥0.75kW,H=10m,Q=10m3/h,带着脱装置 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 新建不锈钢污泥池 | 2m*2.5m*3m | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 生化池填料 | Φ150 | m3 | 50 |  |  |  |
| 11 | 生化池填料支架 |  | kg | 1500 |  |  |  |
| 12 | 沉淀池斜管填料 | Φ50mm | m3 | 20 |  |  |  |
| 13 | 沉淀池填料支架 |  | kg | 700 |  |  |  |
| 14 | 污泥泵 | 1.名称:潜水泵 2.规格:P≥0.75kW,H=10m,Q=10m3/h,带着脱装置 | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 超声波液位计 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:量程：0~5m | 台 | 2 |  |  | 保诺、E+H、西门子 |
| 16 | 浮球液位计 | 1.名称:浮球液位计 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 压力表 | 1.名称:压力表 | 台 | 2 |  |  |  |
| 18 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:安装管径50mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 19 | 过程分析仪表 | 1.名称:pH计 2.功能:量程0~14 | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 消毒加药系统 | 1.规格:加药泵：Q=8L/h； 加药罐：500L | 台 | 1 |  |  | 利用原有 |
| 21 | 消毒加药系统 | 1.规格:加药泵：Q=8L/h； 加药罐：500L | 台 | 1 |  |  | 新增 |
| 22 | UPVC塑料管Φ63mm×3.0mm | 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC，1.6MPa，63mm 3.连接形式:粘接 | m | 50 |  |  | 联塑/雄塑/南亚 |
| 23 | UPVC塑料管Φ25mm×2.0mm | 介质: 2.材质、规格:UPVC,1.6MPa，25mm 3.连接形式:粘接 | m | 30 |  |  | 联塑/雄塑/南亚 |
| 24 | 塑料球阀 | DN20 | 个 | 4 |  |  | 联塑/雄塑/南亚 |
| 25 | 塑料阀门 | 1.规格:塑料、DN50mm、1.6Mpa 2.连接形式:法兰 | 个 | 7 |  |  | 联塑/雄塑/南亚 |
| 26 | 废气系统离心风机 | Q≥1000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 废气处理装置 | 1.名称:废气净化器 2.规格:废气净化器 风量不小于 1000m³/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 废气排放管 | φ150 pvc | m | 35 |  |  |  |
| 29 | 设备间排气扇 | 0.55kw | 台 | 3 |  |  |  |
| 30 | 堰板 | 1.构造形式:不锈钢304制作 | t | 0.4 |  |  |  |
| 31 | 管道支架 |  | kg | 500 |  |  |  |
| 32 | 设备及管道支架防腐 |  | kg | 800 |  |  |  |
| 33 | 系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
| 34 | 设备间间隔板 | 彩钢板 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 35 | 电脑桌 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电脑椅 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 工控机 | 1.应用软件可提供可视化的工艺流程图 2.可以实时显示重要运行参数（流量、水泵工作状态、液位、pH等等主要运行参数） 3.软件可查询重要参数的数据记录，可生成曲线图显示并可生成日报表、月报表、年报表等数据文档。 4.监控界面可以进行设备的参数调整，并有报警显示与记录。 | 套 | 1 |  |  | 戴尔、三星、联想、惠普等知名品牌 |
| 36 | 控制柜（含变频器） | 1.名称:PLC柜 2.规格:1000mm×2200mm×600mm（以实际出厂为准） 含变频器 | 台 | 1 |  |  | 主开关PLC为西门子、ABB、施耐德、三菱。 变频器：西门子、ABB、丹佛斯、 |
| 37 | 电线电缆 | 4×2.5，3×2.5，4×1.5，3×1.5 | 批 | 1 |  |  |  |
| 38 | 电线配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PVC塑料管 3.规格:DN80mm，DN40mm，DN32mm 4.敷设方式:明敷 | 批 | 1 |  |  |  |
| 39 | 配管 | 1.名称：电线管 2.材质：金属软管 3.规格：DN100mm | m | 20 |  |  |  |
| 40 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:200mm×100mm×1.2mm 3.材质:304不锈钢 | m | 50 |  |  |  |
| 41 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.规格:100mm×100mm×1.2mm 3.材质:304不锈钢 | m | 60 |  |  |  |
| 42 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号规格：RVVP-3×0.75mm2 4.材质：铜芯 | m | 100 |  |  |  |
| 二 | 措施其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 其他措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | （施工单位根据施工方案考虑） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注意：以上清单报价需要考虑其设备材料购置费、安装调试、必要的施工措施费用。除了消毒加药系统（药泵、药罐）为保留项目并新增一套消毒加药系统，其余设备设施均需更新。加药系统需要考虑重新安装与联动调试费用。本项目属于原有项目改造，在改造阶段，需要提前向具备管辖区的环保局行进备案手续，投标人需要考虑到备案手续期间发生的费用。

污水站改造工程相关图纸，见附件所示。投标人需在现有施工图基础上，根据自己施工方案的需求，进行深化设计。

附：报价参照资料（施工图纸、工程量清单、主要材料品牌推荐表、合同书）

合同格式

合 同 书

合同编号：

发 包 方：

承 包 方：

项目名称：广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目

工程地点：广州市天河区黄埔大道中棠石路9号

签约地点： 广州市

签订日期： 20  年   月    日

工程施工合同

编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据武 广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目的招标采购结果，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目达成如下一致意见以共同遵守：

1.合同标的

1.1项目概况：

项目名称：广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目

项目地点：广州市天河区黄埔大道中棠石路9号院内

项目内容：按发包人确认的施工图纸内的全部内容及招标文件要求

资金来源： 非政府资金

1.2本合同标的：污水处理站的工艺改造深化设计、改造、设备及配件采购、旧设备及管线拆除、运输、装卸、二次搬运、材料设备检测、安装、工程调试以及工程验收、竣工图纸、竣工资料提供及其他技术服务等内容。

1.3主要设备名称、型号、规格、数量、配套改造服务详见设备清单及招标文件第二部分“用户需求书”。设备的技术需求详见招标文件、投标文件的技术部分及合同附件。

1.4 如遇国家颁布新的环境保护标准或规范导致采购货物变更，中标人须及时对施工方案进行修改，直至符合最新标准和规范为止，因工程变更追加的设备措施费用需经过甲乙双方商定后，另行补充追加费用。乙方不得以任何理由拖延施工进度。

1.5项目完成时间：

污水处理改造工程项目合同完工时间从甲方书面通知开工时间开始，总日历天数：45个日历天。

2.设备采购安装及相关服务合同价款

污水处理改造工程项目费用包括：方案深化设计费、设施改造费、设备采购费、运输仓储费、装卸搬运费、检测费、安装及调试费、总承包服务费及其他技术服务费、竣工验收图纸提供、验收监测费用以及其他相关保险、税赋和规费等。

总价款定为：（人民币）￥      元（大写：佰 万 仟 佰  元   角 分整）  。其中包含且不限于：设备总价（含运费、仓储和保险费及税费、知识产权费等）、质保期内备品备件费用（含运费、仓储和保险费及税费等）、其他费用〔含安装和调试及验收、配套改造施工、设计联络、竣工图纸提供、培训、总承包管理费、政府规费、税金及其他为完成本项目所需而没有列出的所有设备设施及服务费用等〕。该价格为乙方包工包料完成本合同规定的项目内容所需的全部费用。

暂列金额费用有产生的则按实际发生且双方签证的工程量进行结算，未发生该费用的则从合同价中扣除。

3.付款方式和期限

乙方每次向甲方申请付款时，需先向甲方提供相当于甲方付款金额的项目所在地建筑业发票及甲方要求的其他支付凭证。乙方提交的申报资料经甲方审核同意后，由甲方支付到合同规定的乙方银行帐户。如乙方变更收款账号，须出具书面通知给甲方。

3.1项目预付款

签定合同后、完成深化设计且项目开工10天内，甲方按广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目最终投标报价的30%向乙方支付预付款；（人民币）：万 仟 佰 拾 元 角（￥元）

3.2项目进度款

3.3乙方完成工程量达到50%，且主要设备到达现场并通过验收，甲方支付至合同总价的50%作为进度款，并收到乙方开具的等额发票后30工作天内支付，即人民币万 仟 佰 拾 元 角分(￥元)

3.4竣工验收款

本项目全部设备安装完工，甲方支付至合同总价的80%作为进度款，并收到乙方开具的等额发票后30工作天内支付（人民币）：万 仟 佰 拾 元 角（￥元）

改造后的污水站经进污水调试后，出水经有资质单位出具的合格监测报告情况下，甲方收到乙方开具的等额发票后30天内支付至结算价格的97%，即人民币万 仟 佰 拾 元 角 分(￥元)

3.5质保金

质量保修期为1年，从项目取得有资质监测单位出具的合格监测报告之日起计算，质保期内无乙方不履行或不适当履行保修义务情形的，质保期满后无息支付结算价格的3%。

3.6本合同所涉乙方承担的违约金、赔偿金等，甲方均有权从应付合同款中直接抵扣。

4.设备采购与安装、设施改造进度实施

4.1合同双方保证履行合同义务和承担合同规定的责任。

4.2乙方应提交合理的进度计划，经甲方批准后确保依照本项目实际进度，配合项目要求供货、改造、配合安装调试和验收。

4.3乙方必须根据项目工期要求，提交包括从设备的设计联络、制造、检验和运输、仓储、土建配合、安装、调试、试运行、竣工验收的计划书。

4.4甲方有权根据实际需要对设备供货时间作相应调整，并在设备供货前，提前通知乙方。准确的供货时间以甲方提前一周的书面通知进场时间安排为准。

4.5如果项目进度实际执行计划有调整，甲方书面通知乙方，乙方应动态响应执行计划，进度受阻时及时向甲方提出解决办法并采取一切合理有效的措施尽量消除工期受阻造成的不良影响。

4.6对乙方在污水处理站改造设备安装施工实施的具体要求：

4.6.1 提供深化设计图纸并编制施工方案。确立技术、安全管理责任人。

4.6.2 采购满足符合项目要求的材料、设备，负有材料保管的义务。

4.6.3 安全管理与技术管理有专人负责组织、落实（安全管理制度、安全生产措施落实、消防培训和交底）。

4.6.4 完成合同规定的质量、工期、安全等各类义务，加强落实完成合同约定服务的可靠措施。

4.6.5 参加相关的工地例会，重点处理一周的质量、安全和上周安排工作落实的情况，会前应报送工程周报和下周计划。遵守并接受监理方和甲方指定的现场管理制度和工作程序。

4.6.6 简化既定程序报验的工序质量视为不合格。

4.6.7 严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、夜间施工和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

4.6.8 项目安装、调试合格，且环保噪声、污水和烟气排放标准自检合格后，及时完成环保局的申报验收工作并保证通过验收。

4.6.9 工期延误的界定：

4.6.9.1非乙方原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成乙方的原计划工期延误：（1）不可抗力；（2）与污水处理站相关的土建工程设计有重大变更。除上述原因之外，其它所有工期延误均为乙方原因造成的延误。因乙方原因造成的工期延误，工期一概不得顺延，每延误一天按本合同价款的5‰向甲方支付违约金，违约金累积超过合同总价30%时，甲方有权单方面终止合同并追究乙方相关律责任。

4.6.9.2非乙方原因造成工期延误的，工期予以顺延，乙方应当在工期延误发生后7天内就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出书面报告，逾期不报告，不予确认。

4.6.10现场管理

4.6.10.1乙方承诺遵守甲方所制订的相关本项目建设管理的各项制度、规定。

4.6.10.2乙方必须接受监理单位和甲方的管理及协调，对监理单位及甲方的管理如有异议，应在2天内书面向甲方提出，在甲方正式答复前必须继续执行监理单位及甲方的指令。

4.6.10.3乙方与各专业承包单位之间工作界面的内容，由监理单位和甲方根据相关规定核请甲方（同时主要参考招标文件的界定）确定并通知乙方，乙方应予以执行。

4.6.10.4乙方在本项目中提供的技术文件、设计变更、设备、项目进度、质量资料等，应当经监理单位和使用单位审核、确认后，报甲方。

4.6.10.5为保证项目如期顺利完成，乙方必须建立一整套完整可行的项目管理体系，使项目的进行满足合同的规定。为确保项目质量、安全，必须报审施工组织设计或专项施工方案方准以投入施工。

4.6.11接口责任：乙方接受甲方和监理单位的全面管理；深化设计要经过设计院确认后实施；与甲方做好土建管线接口的配合。因深化设计不到位，出现漏项和错误均由乙方负责。

4.6.12项目验收合格后，乙方需提供污水处理站设备系统详图、水施、电施等图纸一式八份作为竣工图纸。

5.设备包装、运输与保管

5.1设备从制造到安装现场的所有运输：包括所有货物一次和多次运输（水平的或垂直的）、吊装、就位等工作均由乙方负责。

5.2 产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置、重量等)。对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），承包商必须加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

5.3设备、备品备件、专用工具必须按使用单位要求单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。

5.4设备包装箱内应有下列随箱资料一式二份：装箱单、产品合格证(包括出厂试验数据)、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单、解体交货的设备清单。

6.交货及开箱验收

6.1乙方应按项目进度计划安排及时进场安装，在设备运输至安装现场时，由甲方和监理单位组织开箱验收。开箱检查设备规格、数量、产品质量是否符合相关技术标准及制造工艺标准，如发现缺少、损坏部件，乙方须及时补齐，如果发现货物与合同不符，甲方有权拒收货物或解除合同，并按第11条追究乙方违约责任，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

6.2 交货地点：广州市天河区中医医院污水处理改造工程项目工地现场。

6.3如果甲方通知乙方推迟工期，当甲方提出的时间推迟累计不超过 三十（30）天时，乙方应自行承担由此所发生的费用，不向甲方提出索赔。

7.质量保证

7.1乙方须提供全新的、符合国家标准的、可正常使用的设备，其质量、型号、规格及技术特征应符合投标文件的要求；应保证该设备及附件能长期连续、安全、稳定、可靠的运行。设备出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

7.2乙方提供的设备均应为制造厂的原装产品，乙方须提供制造厂商对主要零部件出厂所进行货物出厂检验报告、质量证明书以及原产地证明、完税证明等；进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

7.3标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准，应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的国际标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

7.4产品包装应充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及工地露天存放的需要。由于包装不善导致设备锈蚀、欠缺或损坏，乙方必须承担一切责任。

7.5货到现场后乙方应自行妥善保管，如由于保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理并负担修理费用。

7.6乙方应为使用单位长期优惠提供所需备品备件。

7.6.1乙方须针对设备的正常损耗，按照招标文件规定向甲方提供备品备件，在备品备件方面保证机械设备在质保期内可以正常、连续使用。

7.6.2乙方应提供一份认为在当地条件下、在规定期限内运行所需备件及其数量的推荐目录表。

7.6.3项目改造质量

严格按照《中华人民共和国环境保护法》、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《广东省地方标准大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《广州市大气污染防治规定》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、有关的其他标准和规范。

7.7质量保修期间相关事项：质保期内设备由于非人为原因损坏的，乙方负责免费维修保养，包括更换零部件，所更换设备的质保期从更换之日计算。

7.8乙方维修保养服务单位，必须符合相关资质要求并且取得甲方同意。乙方不得自行安排未经甲方同意的其它单位进行设备维护保养。

7.9如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质保期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并可依据检验证书向乙方索赔。

7.10乙方售后服务承诺

7.10.1免费保修期1年（从项目取得有资质监测单位出具的合格监测报告之日起计算）

7.10.2乙方应在接到使用单位报障后的2小时内响应，8小时内必须赶到现场进行排障。48小时内恢复设备正常运行。同时必须向使用单位提供广州地区保修维护技术人员的名单，包括姓名、地址和联系电话。

7.10.3设备安装验收后要求对使用单位有关操作人员以及维修人员进行现场培训，包括专业培训、使用培训、日常保养及一般维护培训。

7.10.4所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.10.5（1）接到报障后，不能按时到场处理时每次扣500元；（2）接到报障后不能及时到场处理故障，而由使用单位另请其他公司进行排障处理时所发生的费用由乙方承担。

8.双方权利、义务

8.1甲方权利义务:

8.1.1确认乙方提供的技术文档是否满足用户要求，并提出确认意见。

8.1.2甲方有权利到乙方制造厂或配套生产厂参加各项试验项目。

8.1.3甲方人员有权利对乙方生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查。

8.1.4甲方按本合同约定按时付款。

8.1.5甲方应承担本合同约定的属于甲方的责任。

8.2 乙方权利义务：

8.2.2设备安装、调试阶段乙方必须有专人驻场管理和服务。

8.2.3乙方负责本合同项目深化设计、安装、调试、试运行、配套施工和其它服务等所有服务。

8.2.4负责配合对使用单位人员进行软、硬件的工厂培训和现场培训。特别是安全方面的管理视为工作之首。

8.2.5提供满足技术要求的设备及相关附件。

8.2.6在整个合同期间，如使用方（甲方或者监理）派人前往厂检，乙方应给予配合，并有责任通报生产进度等甲方需了解的合理的情况。

8.2.7乙方应承担本合同以及行业规范约定的属于乙方的责任。

9.合同的分包

9.1非经甲方及使用单位同意，乙方不得将本合同项目的任何部分分包给第三人。

9.2 乙方不得将本合同项目转包给他人，也不得将该项目肢解后以分包的名义转包给他人。

9.3 乙方将本合同项目转包或违反法律法规及本合同约定进行分包的，甲方有权单方解除合同。

10.不可抗力

10.1本合同下的不可抗力是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

10.2一方由于不可抗力的原因导致不能履行合同的，应立即以书面形式告知另一方，并提供有效证明文件。

10.3在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定或甲方指定的交货期后三十天内仍不能交货，甲方有权解除合同，双方互免承担违约责任。乙方必须在合同解除后七天内全额返还甲方已付款项，逾期，从逾期之日起至乙方实际返还之日止，按甲方已付款总额每天万分之三计付违约金。

11.违约条款

11.1本合同签订后，双方需按约定严格履行合同义务。如一方违反合同，导致本合同未按约定履行或无法继续履行的，守约方有权解除合同。

11.2甲方违约的情形及承担违约责任的方式：无乙方不履行或不适当履行合同义务的情况下，甲方不按时办理相关款项审批手续的，除支付相应款项外，还应按同期银行活期存款利率给乙方计付利息。

11.3 乙方违约的情形及承担违约承担的方式：

11.3.1乙方所供设备必须权属清楚、合法，不得侵害他人的合法权利，否则，甲方有权解除合同。

11.3.2乙方所提供的设备与合同约定不符或乙方不能按规定提供技术需求书要求的进口部件的进口证明材料的，甲方有权拒收。

11.3.3乙方必须在甲方规定期限内作好已施工技术资料及实物的交底、移交工作。乙方因未履行上述义务而给甲方带来工期延误和其他损失的，应赔偿甲方的实际损失。

11.3.4出厂检验和现场调试、试运行期间，对连续出现三次以上或两次固定性故障的设备应视为不合格产品，或乙方所供设备及其附件有缺陷或有质量问题的，乙方应在甲方书面通知送达之日起10天内免费更换。超过10天乙方仍未予以更换的，甲方有权自行更换，由此产生的一切费用由乙方承担。同时，乙方应对质保期作相应顺延。

11.3.5乙方有不履行或不适当履行本合同项下义务之情形的，甲方有权提出警告并要求其限期整改，并有权按（500）元/次向乙方计收违约金。乙方未能在甲方要求的期限内改正的，或乙方累计（5）次发生违约情形的，甲方有权单方面解除合同。

11.3.6甲方依法或依本合同约定单方解除/终止通知之日起三日内将甲方已付款项全额返还甲方,并应按合同总价的(5)%向甲方支付违约金。如甲方要求乙方取回不合格设备、清理现场、或配合办理合同解除/终止相关事宜的，乙方应积极配合，并于（5）日内处理完毕。

12.知识产权

12.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。乙方应对提供产品所涉及的知识产权承担责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权等引起的法律纠纷、诉讼、裁决等所有费用均由乙方承担一切责任。

12.2乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

13.纠纷解决

13.1  因本合同履行过程中引起的或与本合同相关的任何争议，双方应争取以友好协商的方式解决，若经协商仍未能解决，任何一方均可向本项目所在地人民法院提起诉讼。

13.2 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。汉语是本合同及附件使用的标准语言文字。

14.其他事项

14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

14.2本合同之所有附件、招投标文件，以及所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函），均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.3本合同正本一式二份，本合同的附件作为合同的组成部分，具有法律效力。甲、乙双方各执一份；副本一式六份，甲方执四份，乙方执二份。副本与正本具有同等法律效力。

14.4附件：

附件1污水处理改造工程项目工程设备清单及报价。

14.5签约双方

甲方：广州市天河区中医医院（章）

法人代表：

委托代理人：

联系电话：

传    真：

乙方：           （章）

法人代表：

委托代理人：

联系电话：

传    真：

合同签订时间：          年      月     日

附件1：污水处理改造工程项目工程设备清单及报价。

投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

(项目名称)

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1)投标报价总金额未超过本项目预算金额 2)对本项目/所投包号的全部内容进行报价 3)报价不低于成本价，且报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | / |
| 准入条件 | （1）营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章） （2）投标人具有环保工程专业承包叁级（含叁级）以上施工资质证书； （3）投标人必须具有安全生产许可证； （4）本项目不接受联合体投标； （5）提供《关于资格的声明函》。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求 | 投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |
|  |  | 见投标文件第( )页 |

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响投标人的得分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（招标人）：

依据贵方项目名称（项目编号) 项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起九十天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：招标人：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：招标人：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.3关于资格的声明函

致：（招标人）

关于贵方项目名称:          （项目编号：        包号：    ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物、工程及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

2.4 其他资格证明文件

- 营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

注：如项目考核经营范围，可结合项目具体情况加入以下内容：

(如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面）（加盖公章）

- 设计、施工、安全生产证等相关文件复印件（均需盖章）

三、商务部分

3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人应提供近  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 传真: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是以投标人名义完成并已验收的项目。投标人应提供合同复印件以及项目验收批复（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、规章管理制度一览表（所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章）

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

3.2商务条款响应表

（1）实质性商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

4. 当招标文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中第一行直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

（2）非实质性商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 供货要求：施工进场后 个日历天交货（与用户需求书相矛盾的，以用户需求书的要求为准） |  |  |
| 5 | 经验要求：投标人企业在经营范围内投标，且近年来资信良好，履约能力强，没有违法记录 |  |  |
| 6 | 报价要求：投标人应报货交招标人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价，并按投标明细报价表进行明细报价。 |  |  |
| 7 | 质保期（服务期）：售后服务为生产厂家负责,保修期限不少于1年 |  |  |
| 8 | 验收要求：设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。 |  |  |
| 9 | 售后服务：对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。 |  |  |
| 10 | 同意招标采购单位及监管部门以任何形式对我方投标文件内容及招标采购单位及监管部门认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

技术部分

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

- 施工项目深化设计

- 深化设计图纸

- 深化设计参数

- 施工组织设计（包括整体、分布、施工、调试、安装、培训内容）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

价格部分

5投标明细报价表

项目名称:                              项目编号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月