# 广州市天河区中医医院

# 中医药适宜技术推广网络平台培训基地视频会议系统

# 采购项目采购人需求

# 一、项目简介

广州市天河区中医医院坐落于风景秀丽的天河公园东侧，交通便利。医院创办于1996年，占地面积6800平方米，业务用房约18800平方米，设病床230张，是一所集医疗、预防保健、科研、教学于一体的综合性二级甲等中医医院，下设一个分支机构——猎德街社区卫生服务中心。在信息化发展的时代背景下,为加强与上级机关单位的视频会议联系,根据广东省中医药管理局的统一部署,医院将进行视频会议项目的建设。

本项目方案须充分体现出系统的先进性、可扩展性的原则，系统能支持会议、培训等各类业务，是一个技术先进、成熟可靠、性能优良、扩展灵活、标准开放、集中管理、安全可靠的系统。考虑到系统需求的扩展，在系统结构、系统应用、系统管理、系统性能等各个方面应能够适应高清视频会议和多媒体应用的发展。系统应能召开各种类型的高清视频会议、具备良好的网络适应性和标准兼容性，满足灵活管理控制的需求。

# 二、政策要求

★1.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2.凡属于政府强制采购节能产品，请谈判供应商承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》谈判供应商可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

★3.凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

4.凡属优先采购节能产品，请供应商尽可能提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》供应商可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

# 三、建设内容

建筑面积约120平方米，可作为大中型集体会议场所、多媒体演示等使用需求。主要设计无线发言系统、专业扩声系统、集中控制系统、矩阵切换信息输入系统、高清视频会议系统、投影显示系统及专线建设等。

- 无线发言系统

采用无线发射、接收，80米范围内灵活使用。

- 专业扩声系统

系统扩声设计包括建声设计和电声设计，这是专业性很强的两个技术领域的设计，前者为基础，后者为条件，相辅相成，互相弥补，缺一不可。系统设计必须首先在充分保证语言清晰度的条件下进行，方能得到一个完好的音响系统工程结果。这就要求该报告厅必须要有一个良好的建声设计，只有这样，才能保证本说明中所进行的电声设计效果。

一般评价声音音质优劣的参数为频响、响度、混响和回音以及语言清晰度；当我们在进行音响设计时，为了保证音响系统能够充分满足其所在场地的使用要求，我们务必全面考虑这几个直接影响和决定音响系统声音再现质量的要素：音色-频率响应、响度、混响/回音、语言清晰度。

- 集中控制系统

通过设置在音控机房内的双向集中控制系统，集中控制各种会议音频、视频以及切换设备，使会议智能化、自动化进行。

其系统设计要充分考虑本身的实际使用功能和对外宣传形象，既要有特色，又要符合科学规律和先进的系统设计思想。对扩声系统而言，除要求达到正常的标准之外，还应该充分考虑到系统的兼容性、整体性、可扩展性、操纵性以及网络性、本系统内部和其他系统之间的资源共享等等问题。同时，为保证本系统整体的先进性、优越性，其扩声系统的设计思想、手段和方法也要具有相当的开放性、标准性、实用性，设备要采用技术含量高、能够体现当前最新科技水平的产品。

集中控制系统为智能会议系统设计灵魂，集中了机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。会议室中控系统设计一套中控主机，一套音视频切换矩阵，满足对会议室的音视频进行实时切换调度，中控系统采用无线触摸屏操作，中控主机和无线触屏根据会议室实际使用情况，编辑运行控制程序，下载到中控主机和无线触摸屏控制运行，在无线触摸屏的控制线，达到音视频切换实时操控，解决繁琐操作。

- 矩阵切换信息输入系统

系统使用性能稳定的产品，实现多路音视频信号的输入输出切换。混合高清矩阵是一款集中视频信号进行管理的控制中心，实现任意点对点的切换。它可支持VGA信号、DVI信号以及HDMI信号的输入和输出，对会议室的视频信号进行智能化的管理，并且在切换时无黑屏现象，无缝连接、进行多种信号源转换切换，输出给投影或录播服务器，满足会议室不同使用需求。

- 高清视频会议系统

满足点对点以及多方会议的要求，能与3家省级培训基地或120多家县级培训基地进行工作电视电话会议应用。并支持对会议、培训等过程的直播、实现授权人员可以通过桌面PC及笔记本电脑收看会议、培训内容。可临时开通账号给下面乡镇进行会场登录使用，满足广州市天河区中医医院作为主会场使用要求，覆盖下面乡镇培训应用。

它嵌入式高清会议终端，支持VGA、DVI和HDMI显示扩展输出，同时支持2路DVI、VGA或HDMI的1080P全高清视频信号自适应输入，支持VGA双流数据共享输入，支持VGA和HDMI显示扩展输出，支持H.239、H.239+双流或多流标准，支持高清、高码流的数据传输，高保真语音：全面支持G.723.1、G.728、G.722.1、AAC，音频编码器采用48KHZ采样，提供高品质的音质享受，采用H.264/H.264+和H.264 SVC编码技术，支持高清视频编码输入，可进行实时的屏幕共享、媒体共享及文档共享，无需增加录像设备即可实现，可将会议中的图像、声音、数据等所有信息源进行录像，录像可通过USB接口保存在U盘或移动硬盘等设备上，至少支持2路DVI、VGA或HDMI的1080P全高清视频信号自适应输入/内置功放喇叭声音输出，支持48V幻想界面麦克风声音输入，终端支持无须额外设置即能实现单点登录参加国家中医药管理局适宜技术推广平台会议培训、省局视频会议设备发起的会议及国家、省、地市卫生计生委的高清视频会议设备的会议直播应用功能。

- 投影显示系统

配置工程投影机和120寸投影幕来用来显示远程会场画面和双流数据，同时也可以显示其他数据，用来满足视频会议的召开。主显示系统采用投影仪正投显示方式，投影机选用工程投影机，投射120”幕布，投影幕配套亮度高达5000流明以上，标准分辨率为1920×1080的投影机，投影机布置在主席台正面，采用电动支架安装装置，使用非常方便，整个会议室共设置1套投影机。

屏幕采用120英寸电动幕布，采用新一代国际环保标准特级波珠幕布，具有宽视角、高增益、高解析度等特点，布置在主席台整个会议室共设置1套投影幕。

## 设备清单以及参数

| 一、无线发言系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线1拖4会议麦克风 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 3. LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率，轻触式按钮控制简捷。 4.信道数自200 5.频率响应 80Hz-18KHz（±3DB）（整个系统的频率取决于话筒单元） ▲6.工作距离 约100米（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）（提供承诺函并加盖投标人公章） 7.桌面麦≥4只，接收主机≥1台。 | 1 | 套 |
| 2 | 无线1拖2会议麦克风 | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 3. LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率，轻触式按钮控制简捷。 4.信道数自200 5.频率响应 80Hz-18KHz（±3DB）（整个系统的频率取决于话筒单元） ▲6.工作距离 约100米（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）（提供承诺函并加盖投标人公章） 7.手持麦≥2只，接收主机≥1台。 | 1 | 套 |
| 二、扩声音响系统 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 反馈抑啸器 | 1.开机自动移频，电子开关切换； 2.支持卡侬话筒、线路莲花双声道输入； 3.频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz。 | 1 | 台 |
| 2 | 调音台 | 1.独立+48V幻象电源供电，具有独立开关控制按钮； ▲2.8路双声道输入，音量独立调节； 3.1路立体声监听输出,能分别监听所有输入出端； 4.频率响应: 20～20KHz±0.5dB； 5.每通道有高、中、低3段参量均衡器； 6.失真度: ＜0.02%@0dB 1KHz。 | 1 | 台 |
| 3 | 功放 | 1.双单声道平衡输入结构，具有立体声、并联、桥接3种模式选择； ▲2.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、变压器过热保护，保障机器稳定运行； 3.额定功率300W； 4. 频响 ：20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 5. 失真度 ：＜0.05%。 | 2 | 台 |
| 4 | 专业会议音箱 | 1.采用木质外壳设计，高强度的10吋低音喇叭+话筒高音喇叭2分频电路处理 2.颜 色: 白色、黑色 3.额定功率: 150W 4.最大声压: 120dB SPL,130dB SPL peak。 | 4 | 只 |
| 5 | 电源时序器 | 1.具有电子锁开关控制，8通道电源时序打开/关闭； 2.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W（提供承诺函并加盖投标人公章）； 3.每路动作延时时间1秒； ▲4.单路额定输出电源10A（提供承诺函并加盖投标人公章）。； | 4 | 套 |
| 6 | 安装支架 | 音箱壁挂墙上安装固定 | 1 | 台 |
| 三、集中控制系统 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 中央控制主机 | ▲1.必须支持IPAD/IPHONE、ANDROID手机/ANDROID平板电脑、射频触摸屏、台式机笔记本电脑等作为控制终端，可内置多种会议模式；（提供承诺函并加盖投标人公章） 2.采用字体自动识别技术，在Windows电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在IPAD平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）； ▲3.主机配有16个RS232串口、8个RS485\422、8个红外口、8-Relays 继电器口等控制口；（提供设备图片证明并盖投标人公章） 4.主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件； 5.采用2颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令； 6.大容量FLASH存储器，可保存高达2048条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 7.控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M自适应，TCP SERVER方式，也可定制为UDP方式，也可连接射频接收器； 8.前面板带各种控制功能LED灯显示，来指示设备运作状态； 9.可操控投影、摄像机、灯光、窗帘、幕布、电视、机顶盒、空调、拼接墙、会议系统、AV\VGA\RGB音视频矩阵切换器等； ▲10.为了保证系统的稳定性以及方便售后维护，此项产品必须和编程电源控制器、高清混合矩阵为同一品牌。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线触摸屏 | 1.处理器品牌：Intel/英特尔 2.核心数：四核 3.热门功能：重力感应、光线感应、GPS 4.接口类型：USB 音频输出 闪存卡读取 OTG 3G上网卡预留接口 5.屏幕尺寸：10.1英寸 6.后置摄像头像素：800万。 | 1 | 台 |
| 3 | 中控控制软件 | ▲1.编程设计平台可自动生成各种3D按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持PNG、WMF、ICO、GIF图片的透明效果；（提供系统软件截图证明并盖投标人公章） 2.IPAD控制软件，通过美国苹果公司官方严格审核，可直接在app store上安装； 3.非网页式，各个平台（IPAD、安卓、windows）都有功能一致的专用操控软件； ▲4.编程文件同时支持IPAD平板电脑、安卓平板电脑、射频触摸屏、windows电脑控制，一个设计器支持所有平台，并且IPAD平板、安卓平板、射频触屏及windows电脑的控制界面完全相同；（提供系统软件截图证明并盖投标人公章） ▲5.此项产品必须和编程电源控制器、高清混合矩阵为同一个品牌； ▲6.可编程控制软件提供中华人民共和国国家版权局提供的<软件著作权登记证书>。 | 1 | 台 |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输速度：≥450M 有线传输率：≥10/100Mbps 无线传输速率：≥450Mbps 网络标准：802.11b、802.11g、802.11n、802.3u、802.3 | 1 | 台 |
| 5 | 电源控制器 | ▲1.8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路。 2.有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关。 3.ID选择：拨号ID切换设置网络ID身份代码。 4.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 5.断电最后一次状态保存功能。 | 1 | 套 |
| 四、矩阵切换信息输入系统 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 混插高清矩阵 | ▲1.无缝瞬间切换，不黑屏、不存在缓慢的过度； ▲2.4通道插卡式结构设计，支持AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络等不同编码板卡，各个通道独立运行，同时传输互不干扰；（提供承诺函并加盖投标人公章） ▲3.支持EDID管理，自定义功能； 4.支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态； 5.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 6.数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 7.平均故障间隔时间：(MTBF)30000小时。 ▲8.输入输出:12路输入（支持AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络）、8路输出（支持AV、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络）（提供承诺函并加盖投标人公章） 9.以太网控制接口：RJ-45母接口，TCP/IP Server或UDP模式，自适应10M或100M，全双工。 | 1 | 台 |
| 五、高清视频会议系统 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 扩展标准型高清视频会议分体式终端 | ▲1.能连接全国及省的中医药适宜技术推广视频网络平台，参加基层常见病多发病中医药适宜技术推广项目培训；（提供证明材料并加盖投标人公章） ▲2.连接全国及省的卫生健康局电视电话会议平台；（提供证明材料并加盖投标人公章） ▲3.支持在线直播会议、点播培训回放视频，通过手机及PC端即可随时随地观看；（提供证明材料并加盖投标人公章） ▲4.必须能与“广东省中医药适宜技术推广视频网络核心平台”兼容接入（非背靠背接入方式）；（提供证明材料并加盖投标人公章） 5.视频编码：采用H.264/H.264 High Profile(level 5)和H.264 SVC编码技术，支持高清视频编码输入，活动图像帧率5～60帧/秒可选。 6.语音编码：全面支持G.723.1、G.728、G.722.1、AAC，音频编码器采用48KHZ采样，支持唇音同步、回音消除、音频降噪、静音检测、多路混音等技术。 ▲7.图像采集能力：会议终端支持≥2路HDMI高清摄像头及≥1路HDMI辅流视频信号输入；支持HDMI 1080P高清分辨率视频双向输出和接收。（提供设备接口图片并加盖投标人公章） 8.数据交互功能：支持电子白板、文档共享、屏幕共享、远程控制、文字聊天、媒体共享等各种功能；会议终端之间、及和普通电脑客户端会场之间都可在共享文档上进行协同标注、绘制、编辑图形、输入文字等功能应用。 ▲9.支持多码流技术，可进行自适应码率控制，一次编码可提供不同分辨率、不同帧率的视频码流，满足各种不同网络需求。 10.电信级高稳定性，支持均衡负载能力，支持断网自动重连。 ▲11.支持多路视频窗口显示，支持单画面、四画面、五画面、六画面、八画面、九画面、十画面、十三画面、十六画面的视频显示模式。（提供证明材料并加盖投标人公章） 12.支持会议录制会议内容。 13.具有屏幕共享及应用程序共享，在共享桌面或共享应用程序时，可授权给其他与会者远程控制、操作权力的功能。 14.支持多种音频混协议、混速功能，支持G.723.1、G.728、G.722.1、MPEG4-AAC混合使用。 ▲15.支持文字群聊和文字私聊功能。（提供证明材料并加盖投标人公章） 16.支持视频轮循，可设置时间，可对视频窗口图像选择是否轮循，可六路以上视频窗口图像同时轮循。（提供证明材料并加盖投标人公章） ▲17.支持跑马灯，文字内容支持不间断滚动。（提供证明材料并加盖投标人公章） 18.支持远程参数设置，主讲人、主席可以对与会用户的音视频等各种参数进行远程设置。 19.视频分辨率：1920×1080、1280×720、1024×768、800×600、704×576、640×480、 352×288、320×240、176×144。 20.音频特性：回声消除AEC0、自动增益（AGC）、噪声控制（ANS）、向前纠错（FEC）、静音检测、自动均衡。 | 1 | 台 |
| 2 | HV-VOD2会议录播终端 | ▲1.视频直播：可以通过手机移动端、PC端观看省中医药适宜技术直播培训应用。（提供系统截图证明并盖投标人公章） ▲2.课程回放：可以通过手机移动端、PC端回放省中医药适宜技术培训应用。（提供系统截图证明并盖投标人公章） ▲3.视频点播：可以通过手机移动端、PC端点播省中医药适宜技术培训应用。（提供系统截图证明并盖投标人公章） 4.用户管理：支持不同用户等级权限划分，有效对所有账号进行统一管理。（提供系统截图证明并盖投标人公章） 5.聊天记录：可以针对某次培训视频进行评论，管理员可及时查看并回复。（提供系统截图证明并盖投标人公章） ▲6.课程安排：公布月份中医药适宜技术培训课程时间、主题、主讲人。（提供系统截图证明并盖投标人公章） 7.系统管理：可对平台进行数据备份。（提供系统截图证明并盖投标人公章） ▲8.系统结构：嵌入式Linux系统，不接受服务器和PC架构（提供系统截图证明并盖投标人公章） ▲9.导播功能：视频预览/直播画面监视/预直播画面监视/视频切换/双电影导播模式/电影模式多画面分割/音频调整/一键开启/片头片尾/PTZ操作/特技效果/字幕、OSD信息、角标logo等（提供承诺函并加盖投标人公章） ▲10.录播功能：实时推流/同步录制/电影模式录像/资源模式录像/资源模式和电影模式同时工作/手动和全自动导播/一键开启推流和录像/本地通道回放/内置播放器/双导模式下两个电影模式同时工作（提供承诺函并加盖投标人公章） ▲11.视频输入：支持2路SDI输入接口（每个接口自适应3G-SDI/HD-SDI信号）、1路HDMI输入接口和1路VGA输入接口，并且每个接口支持1080P60视频输入（提供承诺函并加盖投标人公章） 12.支持电影模式画面1/2/3/4/6分屏显示，提供9种以上布局模式；支持自定义布局方式。 | 1 | 台 |
| 3 | 背景板 | 为了规范各会场的使用的的背景色彩（天蓝色）及更容易识别各会场的相关名字，建议设计进行会场的背景板及标签的设置，比例为16：9 | 1 | 台 |
| 六、投影显示系统 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 工程投影机 | 1.产品类型：工程投影机 2.显示芯片：0.65英寸芯片 3.亮度：≥3800流明 4.对比度：8000:1 5.标准分辨率：1920*1080 6.接口：HDMI、VGA | 1 | 台 |
| 2 | 投影幕 | 1.幕布类型手电动 2.幕布材质玻珠 3.幕布基材软幕 4.对角线120英寸 5.幕布比例16:9 | 1 | 台 |
| 七、专线建设 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 互联网专线 | 互联网专线，6M线路，第一期租赁3年。 | 3 | 年 |
| 八、安装附件 |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 技术说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 施工费用 | 设备安装、综合布线、调试、验收 | 1 | 项 |
| 2 | 线材 | 音频线、视频线、电源线等 | 1 | 批 |
| 3 | 设备机柜 | 三张挡板、防震防撞 | 1 | 台 |

# 四、交货要求

成交供应商必须在合同签订后且业主支付首笔30%设备预付款到账30个工作日内送货上门，然后双方在设备到齐后二十个工作日内安装调试，进入试运行时期，试运行15天，采购人如发现所提供货物参数与响应文件不一致，有权要求更换，并报财政监管部门处理。试运行稳定后按照响应参数进行测试验收盖章确认，维保期正式开始计算，设备维保时间为1年。

# 五、设备安装、测试和验收要求

5.1设备安装

（1）供应商必须在合同签订且收到首笔设备预付款后30个工作日内提供本项目采购的所有硬件并送货上门，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在响应文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对供应商要求：

（2）要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（3）供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（4）供应商承诺响应文件中本项目的项目经理必须与项目实施过程中具体负责项目实施和协调的项目经理一致，未经采购人同意不得更改项目经理。

（5）安装调试在设备到货后20个工作日内完成安装调试并进入试运行阶段。

（6）所有设备均须由供应商送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

（7）自系统安装工作一开始，供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（8）供应商和产品供货商对提供的硬件产品保证1年的产品免费技术支持售后服务。

（9）供应商需按照采购单位的工作人员的要求部署虚拟化集群环境。

（10）由于本项目设备用于运行公安的相关软件系统,要求本项目中所有设备与软件必须与用户目前在用的软件系统完全兼容,供应商须确保所有相关软件系统在该设备上能够完全正常运行。如有虚报乱报等行为影响用户的使用及造成对公安业务的严重影响，采购人将向监管部门投诉查处，并保留追究其相关法律责任和民事赔偿的权利。

（11）安装调试期间，供应商应负责免费提供服务将采购人原有的服务器设备的系统及数据完整迁移到本项目租赁的服务器中，供应商需保证数据安全平滑迁移、系统迁移前后服务器端及客户端应用程序必需不报错，否则试运行不予通过。

5.2测试和验收

供应商应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

5.2.1开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

5.2.2系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（2）网络联机测试：系统安装完成后，由供应商和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

（3）系统运行正常，联机测试通过。

（4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（5）供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

5.2.3 系统试运行阶段

系统测试完成后，由用户试运行15天，系统稳定无故障方可进入验收阶段。

5.2.4 产品验收要求

（1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2) 供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

（3）工程验收所涉及的专用网络连通性测试验收仪器等工具由承建方提供。

# 六、售后服务和培训要求说明

6.1售后服务要求

本项目维保期为1年，自验收之日起算。维保期内，所有硬件设备（包含整机、部件）均需由成交供应商免费提供1年上门保修服务，所需更换的配件均为原厂配件，由此产生的费用均不再另行收取。不可预见的灾难性破坏，损坏及被盗，不在免费保修范围内。病毒及由于用户方自身原因造成的不在免费保修服务内，但仍可与供货商协商解决。

保修期内，所有硬件设备的维修及配件均为免费。

设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时。若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护。其余期间为12小时。

保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。保修期外产品出现故障需更换配件，供应商应免费上门为产品更换配件，只收取配件的成本费。如服务器硬件故障不能在48小时内修复,需更换同等或以上性能的服务器供采购方使用。

6.2 培训要求

（1）供应商至少必须满足本章要求的培训服务。

（2）所提供的培训课程表随响应文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

（3）供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

（4）培训内容与课程要求：操作系统培训；服务器设备的安装、配置培训；

（5）培训费用：供应商应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出需分别报价并计入响应总价。

# 七、其他要求

★本项目设计本地技术保障工作，要求投标人提供在使用地区设有长期稳定的服务机构证明。同时投标人需提供在广州的稳定的技术服务人员情况，提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖广州地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的居住证（或暂住证）等在本地工作的证明文件）复印件。

本项目维保期满前半年内，成交供应商应针对本项目中的设备提供一次全面的软硬件检修服务并提交书面的检测报告给采购人，确保设备正常运行。

# 八、评审要求

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： 评分项目 技术评分 商务评分 价格评分 分值 40分 40分 20分

## 技术评分

| 分值（40） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 设备技术指标响应情况 | 所投产品对用户需求书中带▲号的一般技术参数的符合性，全部满足得20分，一项不满足扣2分，扣完为止。 |
| 5 | 整体系统集成技术方案响应情况 | 根据招标文件的要求及投标人提供方案进行评审：考核整体技术方案的合理性、稳定性、可靠性，以及项目需求的理解程度： 整体技术方案内容合理、可靠、稳定，对项目需求理解透彻，得5分； 整体技术方案内容较合理、可靠、稳定，对项目需求有一定理解，得2分； 整体技术方案内容不够合理、可靠、稳定性差，对项目需求理解差，得1分； 无提供不得分。 |
| 10 | 系统平台兼容 | 必须与“广东省中医药适宜技术推广视频网络平台”无缝兼容对接（非背靠背方式）。 |
| 5 | 测试、验收方案（根据提供的测试、验收方案可行性、描述详细程度等进行评分） | 根据招标文件的要求及投标人提供方案进行评审： 测试、验收方案可行，描述详细，得5分； 测试、验收方案较可行，描述较详细，得3分； 测试、验收方案不够可行，描述简单，得1分； 无提供不得分。 |

## 商务评分

| 分值（40） | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 投标人拟派项目经理资质能力水平情况 | 项目经理具有： 1、信息系统项目管理师证书； 2、网络规划设计师证书； 3、具有PMP认证资格证书； 项目经理本人同时具备以上3个的得6分，每少1个扣2分，本项最低0分。 备注：需同时提供证书复印件及人员近六个月缴纳社保证明材料。未按要求提供证明材料的，不得分。 |
| 5 | 本项目的人员配置中需提供网络工程师或通信工程师。 | 提供5人以上得5分，提供3-4人得3分，3人以下不得分，需提供人员证书扫描件为评审依据。 |
| 10 | 企业资质 | 投标人企业管理体系认证情况（分公司投标的，总公司证书可纳入评审）： 1.具有质量管理体系认证（ISO9001），认证覆盖的业务范围 包括：与通信及信息业务、通信设备相关的系统集成及服务； 2.具有信息安全管理体系认证（ISO27001），认证覆盖的业务范围包括：与综合电信管理服务，信息系统集成服务，通信业务服务相关的信息安全管理活动； 3.具有中国职业健康安全管理体系认证，认证覆盖的业务范围包括：与通信及信息业务、通信设备相关的系统集成及服务； 4.具有知识产权管理体系认证，认证覆盖的业务范围包括：电信业务（固定通信、蜂窝移动通信、卫星通信、数据通信、无线网络接入及国内通讯设施业务）的研发设计、采购和销售的知识产权管理。 5.具有设计、施工、维修资格证书。 每提供1个证书得2分，能提供5个证书得满分10分。认证范围不一致不得分。 |
| 8 | 企业信誉 | 1. 安全防范行业协会颁发的诚信优秀企业证书的证明材料； 2.银行信用等级AAA证明； 3. 广东省守合同重信用企业公示证书; 4、荣获中国通信产业榜十佳运营商。 每提供1个证书复印件或其它证明材料得2分，满分得 8分。 |
| 4 | 投标人本地综合服务支撑能力 | 投标人直接跟踪服务，在项目实施地设有长期稳定的售后服务机构且配备专职客户经理以及7*24小时售后服务热线，服务便捷，得2分；其他得0分。 |
| 6 | 投标人2016年以来具有同类型项目经验，提供相关项目合同的关键页复印件加盖投标人公章）。 | 每提供一份得2分，满分6分。需提供合同关键页原件扫描件为评审依据 |
| 1 | 对不良信用记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣0.2分，最高扣1分；未列入则不扣分。 评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档 |